## Slide 1
第七届龙芯杯项目展示
武汉大学二队 好风凭借力
朱卓远 汪昊楠 胡楷明 柴添宁

## Slide 2
目录
设计模式
微架构
访存逻辑
分支预测
旁路网络
系统移植

## Slide 3
设计模式

## Slide 4
设计模式
基于SpinalHDL构建流水线
使用Scala语言，优雅高效的描述流水线
丰富的组件资源加速开发

## Slide 5
设计模式
借鉴VexRiscv和ZenCove的设计理念
每个流水线阶段用Stage类封装，以Plugin形式插入流水线中
使用service完成不同阶段之间的组件信号互联
配置insert-input-output系统，利用自动化连线完成信号在不同流水线阶段之间的传递

## Slide 6
微架构

## Slide 7
微架构
微架构综述
顺序单发射结构
7段流水线：IF1、IF2、ID、EX、MEM1、MEM2、WB
iCache与dCache：PIPT，16KB，2路组相连

## Slide 8
微架构
微架构示意图

## Slide 9
分支预测

## Slide 10
分支预测
基于二位饱和计数器的分支预测器
二位饱和计数器实现
IF1阶段发送查询信号，IF2阶段得到查询结果，EX阶段校正
策略有参差：
1. Jal/J指令直接发生跳转，跳转目标地址由MicroDu解码得到
2. 其余指令根据Target Cache是否命中，以及BHR中读出的饱和计数器信息决定跳转方向、跳转目标
Target Cache：512B，直接映射

## Slide 11
分支预测
性能提升效果

## Slide 12
旁路网络

## Slide 13
旁路网络
可定制化旁路网络
参数化，可根据前后端流水线条数、阶段数自由定制
使用valid信号标记当前指令是否发生写回行为
使用ready信号标记当前指令是否已准备完成
依据优先级得出最终数据源
侧面证明顺序处理器的发射数不宜过多

## Slide 14
访存逻辑

## Slide 15
访存逻辑
iCache逻辑
双二级流水Cache
抽象为读1拍延迟的存储器
tagram/validram使用bram实现，写优先
miss情况使用状态机修复
cache指令单独使用一条流水线维护，将icache抽象为MEM阶段的一个普通存储器

## Slide 16
访存逻辑
iCache逻辑示意图

## Slide 17
访存逻辑
dCache逻辑
二级流水Cache
抽象为读1拍延迟，写2拍延迟的存储器
tagram/validram使用dram实现，当拍获得命中信息
miss情况使用状态机修复
cache指令单独使用状态机处理写回操作

## Slide 18
访存逻辑
dCache逻辑示意图

## Slide 19
访存逻辑
unCache部分优化
unCache部分每一次读写都需要暂停流水线，造成大量时间浪费
使用写队列来维护写操作
当写队列满时暂停流水线
读操作等待写队列空时方可发起请求

## Slide 20
访存逻辑
unCache部分优化示意图

## Slide 21
分支预测
性能提升效果

## Slide 22
系统移植

## Slide 23
系统移植
系统移植
PMON
U-Boot
ucore
Linux6.5内核
基于官方提供soc up平台

## Slide 24
系统移植
系统移植展示——PMON

## Slide 25
系统移植
系统移植展示——U-Boot

## Slide 26
系统移植
系统移植展示——ucore

## Slide 27
系统移植
系统移植展示——Linux

## Slide 28
系统移植
移植Linux系统中的软硬件处理
硬件方面：
实现了包括Cache指令、TLB指令、Trap指令等在内86条指令
实现了16个CP0寄存器
实现了3种中断与10种异常
软件方面：
编写了与SoC一致的设备树源码文件
关闭了浮点支持
添加编译选项去除了Branch Likely、LL、SC等指令

## Slide 29
系统移植
移植Linux系统中的调试方法
Soc-simulator平台：特别鸣谢重庆大学陈泱宇！
Verilator仿真器
所遇到的问题：将发生的中断前递到关中断指令之前，导致关闭中断失败
解决方法：
1. 将中断信号绑定在EX阶段的指令上
2. 中断发生逻辑由当前的CP0寄存器值和MFC0指令在MEM1阶段即将写入Status寄存器的值共同决定

## Slide 30
致谢

## Slide 31
致谢
感谢每一个帮助过本项目的人
感谢龚奕利老师的指导
感谢潘宇轩学长在每一次艰难的时刻伸出援手，一次又一次的帮助我们力挽狂澜
感谢廖骏轩同学无私的帮助，你设计的PPMIPS项目一直是我们学习的目标
感谢Magically IPS团队的邱嘉浩、蔡旭昀学长以及Programmer Perspective团队的赵星宇同学的帮助
感谢重庆大学陈泱宇同学开源的框架
感谢往届参赛队伍无私地开源代码供我们学习！

## Slide 32
谢谢大家，欢迎提问